## Slide 1
第13章 领域专用体系结构

## Slide 2
13.1 选择DSA的原因
13.2 DSA的设计原则
13.3 深度神经网络
13.4 DSA实例：谷歌TPU和微软Catapult理器

## Slide 3
DSA的概念：
  DSA，也叫领域专用体系结构，是设计者针对特定领域（比如深度神经网络）的应用特征所定制的体系结构方案。与通用处理器或加速器的体系结构相比，DSA在性能和功耗等方面具有显著的优势，但其应用领域很窄，往往仅适合某个特定的应用领域。由于这一特点，DSA结构的计算单元往往作为协处理器集成在单机或多机计算系统中。对于多机系统，DSA设计还必须考虑如何提供良好的可扩展性。

## Slide 4: 13.1 选择DSA的原因
不断提高处理器性能的两个主要途径：
  制造工艺的进步
  体系结构的创新
    多级高速缓存和多种并行性开发技术
      1级、2级、3级甚至4级Cache
      512位浮点功能单元
      15级以上的流水线
      分支预测
      乱序执行
      前瞻预取
13.1 选择DSA的原因

## Slide 5: 13.1 选择DSA的原因
  高性能通用处理器的局限性：
  通用高性能处理器的设计者不能深入了解处理器上所运行的应用程序
    仅靠编译器无法填补C/C++与GPU体系结构之间的语义差距
  与摩尔定律相比，登纳德缩放定律早早就失效了
    芯片中集成的晶体管越多，往往意味着其能耗也越高
    目前多核或众核体系结构是设计高性能通用处理器时的主要选择
    要获得更高的性能（如每秒完成更多的运算次数），只能想办法降低每次运算的能耗。

## Slide 6: 13.1 选择DSA的原因
90纳米工艺下不同操作的能耗
操作类型 | 能耗（单位：pJ）
取指令 | 125
load/store | 150
单精度浮点 | 15-20
32位加法 | 7
8位加法 | 0.2-0.5

## Slide 7: 13.1 选择DSA的原因
  高性能通用处理器中的一些经典设计不再适用
    比如多级Cache，已经不再适合于那些具有易预测的访存模式的应用或是像视频这样几乎没有数据重用的大数据集的应用。对于这些应用，取消多级Cache并用节省下来的晶体管设计更多的计算单元，往往可以获得更高峰值性能和更低的能耗。基于这一思想设计的专用处理器被称作领域专用处理器，其体系结构叫做领域专用体系结构（Domain Specific Architecture，DSA）

## Slide 8: 13.2 DSA的设计原则
1.为了尽可能缩短数据移动距离，DSA中通常设置专用内存
  为了更好地开发数据局部性，通用处理器会设置多级Cache并通过数据布局优化、数据预取等手段为程序选出最优的数据移动方式。但这会占用大量的芯片面积，并消耗很多能量。
  DSA编译器的编写者和程序员都十分了解其应用领域，因此无须通过硬件来优化数据移动。相反地，它们往往使用软件控制的存储器，这些存储器往往也会针对领域特征进行定制。
13.2 DSA的设计原则

## Slide 9: 13.2 DSA的设计原则
2.DSA往往不会使用一些高级的微体系结构优化，而用省下来的资源实现更多的算术单元或更大的内存
  体系结构设计者为通用CPU和GPU设计了多种资源密集型的优化机制，比如乱序执行、多线程、多进程、预取、地址合并等等。
  DSA的应用领域往往较窄，其编程模型也往往更加简洁，因此设计者会将更多的资源用于实现更多的处理单元或更大的片上存储器。

## Slide 10: 13.2 DSA的设计原则
3.DSA会使用与应用领域匹配的最简洁的并行模型
  DSA的目标应用领域几乎都拥有其固有的并行性，直接围绕目标领域固有的并行性粒度来设计DSA并将其公开给软件，可以有效地简化编程模型。
4.尽可能地减少所支持的数据的大小和类型
  许多领域中的应用程序都是内存受限（memory-bound）的，因此可以通过使用位数更少的数据类型来提高有效内存带宽和片上存储器的利用率。减少数据的位数和类型还可以帮助设计者在同样面积的芯片内集成更多的处理单元

## Slide 11: 13.2 DSA的设计原则
5.使用领域专用的编程语言将代码移植到DSA
  DSA面临的一个经典挑战是让已有的应用程序运行在新的体系结构上。
  领域专用编程语言在体系结构设计者关注DSA之前就已经开始流行了，使得将应用程序移植到DSA上更为可行。
  并非整个应用程序都需要在DSA上运行，某些领域只需要将少量的计算密集型部分移植过去即可，这也进一步简化了代码移植。

## Slide 12: 13.3 深度神经网络
深度神经网络（DNN，Deep Neural Network）的灵感来自于大脑神经元。
  用于神经网络的人工神经元只是简单地计算一组权值（或参数）与数据值的乘积的和，然后通过一个非线性函数来确定其输出。每个人工神经元都会有比较多的输入数和输出数。
13.3 深度神经网络
13.3.1 DNN的神经单元

## Slide 13: 13.3 深度神经网络
1. 隐藏层
  一组人工神经元可能会处理输入的不同部分，而该组的输出将成为下一层人工神经元的输入。输入层和输出层之间的层称为隐藏层。
2. 权重
  权重决定了模型的行为。设置权值是一个迭代过程，使用训练集在神经网络中向后进行。这个过程被称为反向传播。训练过程开始时的权值应该被设置为随机数据，你需要做的就是不断迭代，直到你对DNN模型的精度感到满意。

## Slide 14: 13.3 深度神经网络
3. 训练与预测
  DNN的设计通常被称作训练或学习，而DNN的使用则有许多名称：推断、预测、评分、实现、评估、运行或测试。
  大多数DNN使用监督学习，因为它们被给予一个训练集，从数据预处理的位置学习，以获得正确的标签

## Slide 15: 13.3 深度神经网络
4. 学习的目标
  从数学的角度来看，学习的目标是找到一个函数，能够将输入映射到多层神经网络架构的正确输出上。
  反向传播代表“错误的反向传播”。它计算所有权重的梯度，作为优化算法的输入，该算法试图通过更新权值以使误差最小化。最流行的深度神经网络优化算法是随机梯度下降。它按比例调整权值，以最大化从反向传播获得的梯度下降。

## Slide 16: 13.3 深度神经网络
  几个DNN的训练集大小和训练时间
数据类型 | 应用领域 | 数据集大小 | DNN架构 | 硬件平台 | 训练时间
文本 | 单词预测 | 1000亿个单词（Wikipedia） | 2层Skip- gram | 1块英伟达TitanXGPU | 6.2小时
音频 | 语音识别 | 2000小时（FisherCorpus） | 11层RNN | 1块英伟达K1200 GPU | 3.5天
图像 | 图像分类 | 100万图像（ImageNet） | 2层CNN | 1块英伟达K20 GPU | 3周
视频 | 动作识别 | 100万视频（） | 8层CNN | 10块英伟达GPU | 1个月

## Slide 17: 13.3 深度神经网络
1. 多层感知器
  多层感知器是最早的DNN。
  它的每一层都是一组非线性函数F，前一层所有输出的加权和yn=F(W*yn-1)。加权和由输出与权重的向量矩阵相乘组成。
  因为每个输出神经元的结果依赖于前一层的所有输入神经元，所以这种层被称为全连接层。
13.3.2 典型的DNN模型

## Slide 18: 13.3 深度神经网络
  多层感知器的结构

## Slide 19: 13.3 深度神经网络
1. 多层感知器
  以下是用于确定权重和推理操作的参数和方程：
    Dim[i]：输出向量的维数，即神经元的个数
    Dim[i-1]：输入向量的维数
    权重数：Dim[i-1]×Dim[i]
    操作数：2 ×权重数
    操作数/权重：2

## Slide 20: 13.3 深度神经网络
2. 卷积神经网络
  CNN被广泛用于计算机视觉应用。由于图像具有二维结构，相邻像素是查找关系的自然位置。CNN从前一层输出的空间附近区域取一组非线性函数作为输入，然后乘以权值，可以多次重用权值。
  CNN的思路是，每一层都提高了图像的抽象程度。
  每个神经层产生一组二维特征图，其中二维特征图的每个单元试图在输入的相应区域中识别一个特征。

## Slide 21: 13.3 深度神经网络
  一个简化的CNN的第一个步骤
  CNN的一般计算步骤

## Slide 22: 13.3 深度神经网络
3. 循环神经网络
  RNN在语音识别或语言翻译中很受欢迎。RNN通过向DNN模型中添加状态，增加了显式建模顺序输入的能力，以便RNN可以记住事实。CNN的思路是，每一层都提高了图像的抽象程度。
  长短期记忆（LSTM）是目前最流行的RNN，LSTM解决了以前的RNN无法记住重要的长期信息的问题。
  LSTM是一种分层设计。

## Slide 23: 13.3 深度神经网络
  LSTM的连接方式

## Slide 24: 13.3 深度神经网络
  LSTM单元的结构

## Slide 25: 13.3 深度神经网络
3. 循环神经网络
  RNN的权重和操作如下
    每个单元格的权重数：3×(3×Dim×Dim) + (2×Dim×Dim) + (1×Dim×Dim)=12×Dim2
    每个单元格的5个向量矩阵乘法的操作次数：2×每个单元格的权重数=24×Dim2
    3个元素的乘法和1个加法的操作次数(向量都是输出的大小)：4×Dim
    每个单元的操作总数（5个向量矩阵乘法和4个元素操作）：24×Dim2 + 4xDim
    操作/权重：2

## Slide 26: 13.3 深度神经网络
4. 批处理
  由于DNN可以有许多权重，因此性能优化主要是从内存读出权重并在处理一组输入时重复使用这些权重，从而增加有效操作的密度。这样的一组数据称为batch或minibatch。除了提高推理性能外，反向传播需要每次处理一批样本而不是一个样本以便更好地训练。
  batch可以被视为一个输入行向量的序列，或者一个与batch大小相同的矩阵。

## Slide 27: 13.3 深度神经网络
5. 量化
  为了利用数值精度的灵活性，一些开发人员会在推理阶段使用定点而不是浮点（训练几乎总是在浮点运算中完成），这种转换被称为量化。
  定点数据宽度通常为8位或16位，标准的乘加运算以乘法宽度的两倍进行累加。量化通常在训练之后进行，它可以使深度神经网络的准确率降低几个百分点。

## Slide 28: 13.4 DSA实例
张量处理器（TPU，Tensor Processing Unit）是谷歌公司为其仓库级计算机设计的第一款领域专用ASIC加速器。
  TPU所面向的应用领域是DNN的推理阶段，使用谷歌专门为DNN设计的Tensor Flow框架编程。第一款TPU于2015年被部署在谷歌数据中心上。
13.4 DSA实例
13.4.1 谷歌TPU

## Slide 29: 13.4 DSA实例：谷歌TPU
1. TPU的研发动机
  运行在特殊硬件上的应用，只有很少一部分能够直接利用大型数据中心的空闲算力，并且其性能很难直接得到提升。
  如果每天在谷歌数据中心上使用语音识别DNN进行三分钟语音搜索，数据中心的规模就得扩大一倍。使用高性能CPU，所需的成本将会非常高。
    谷歌随后启动了一个优先级很高的项目，以快速研制出用于推理的定制ASIC加速器（并购买了现成的GPU用于训练）。该项目的目标是将加速器的性能价格比提高至GPU的10倍。

## Slide 30: 13.4 DSA实例：谷歌TPU
2. TPU的体系结构
  TPU作为协处理器通过PCIe总线接入主机，这使得它的部署非常方便。为了简化硬件设计和调试，TPU采用了类似浮点协处理器的工作方式，由CPU通过PCIe总线向TPU发送指令，而且不是由TPU从主机内存中读取指令。
    矩阵乘法单元是TPU的核心计算模块，每个时钟周期读写256个数，含有256×256个ALU。
    片内的权重FIFO从权重存储器中读出权重并进行分级。

## Slide 31: 13.4 DSA实例：谷歌TPU
  TPU逻辑结构图

## Slide 32: 13.4 DSA实例：谷歌TPU
3. TPU的指令集
  Read_Host_Memory，其功能是将数据从主存拷贝到统一数据缓冲中。
  Read_Weights，其功能是将权重从权重存储器拷贝到权重FIFO中，并用作矩阵乘法单元的输入。
  MatrixMultiply/Convolve，其功能是使矩阵乘法单元执行矩阵-矩阵乘法、向量-矩阵乘法、元素-矩阵乘法、元素-向量乘法或卷积的运算。

## Slide 33: 13.4 DSA实例：谷歌TPU
3. TPU的指令集
  Activate，该指令执行人工神经元的非线性功能，TPU提供了ReLU、Sigmoid、tanh等多种选择。它的输入是累加器，输出是统一数据缓冲。
  Write_Host_Memory，其功能是将统一数据缓冲中的数据写入主存。
  TPU的其他指令包括备用主存读/写、设置配置、两个版本的同步、中断主机、调试标记、空操作（nop）和停机（halt）等。

## Slide 34: 13.4 DSA实例：谷歌TPU
4. TPU的微体系结构
  TPU微架构设计原则是让矩阵乘法单元保持忙碌，其计划是通过与MatrixMultiply指令重叠执行来隐藏其他指令的延迟
  为进一步增加指令级并行，Read_Weights指令将访存与执行解耦
  TPU的矩阵乘法单元采用了脉动阵列（Systolic Array）结构，通过减少对统一数据缓冲的读写来降低能耗

## Slide 35: 13.4 DSA实例：谷歌TPU
  矩阵乘法单元的脉动数据流
  脉动阵列的工作过程（由上至下）

## Slide 36: 13.4 DSA实例：谷歌TPU
5. TPU的实现
  TPU芯片采用28纳米工艺制备，主频为700mhz。TPU的面积不到英特尔Haswell处理器的一半，后者为662mm2。
  24MB统一数据缓冲几乎占据整个芯片面积的三分之一，矩阵乘法单元接近四分之一，加上累加器等模块，数据通路几乎占据了芯片的三分之二。控制模块则只有总面积的2%。
    统一数据缓冲的容量之所以设计为24 MB，部分是为了匹配矩阵单元的访问模式，同时考虑到较短的开发周期，可以简化编译器。

## Slide 37: 13.4 DSA实例：谷歌TPU
  TPU电路板
  TPU的芯片布局

## Slide 38: 13.4 DSA实例：谷歌TPU
6. TPU的软件
  在TPU上运行的应用通常使用TensorFlow开发，并编译成可以在GPU或TPU上运行的API。
  与GPU一样，TPU软件栈也被分成为用户模块和内核模块。
    轻量级的内核模块只负责内存管理和中断处理，这样的好处是可以保持其长期稳定。
    用户模块则需要频繁更新，它负责了设置TPU、控制TPU的执行、重新格式化数据、将API调用转换为TPU指令等。

## Slide 39: 13.4 DSA实例：谷歌TPU
  MNIST MLP的部分TensorFlow代码

## Slide 40: 13.4 DSA实例：谷歌TPU
7. TPU的性能
  TPU的设计者为TPU建立了一个性能模型，根据内存带宽、矩阵单元大小、时钟频率和累加器数量的变化来估算TPU的性能。
    增加内存带宽（memory）对性能的影响最大。当内存带宽增加4倍时，性能平均提高3倍，因为它减少了访问权重存储器的时间。
    无论是否改变累加器的数量，时钟频率对性能的影响都很小。
    当矩阵乘法单元的规模从256x256扩展到512x512时，平均性能都略有下降。这个问题类似于大页的内部碎片，更糟糕的是它是二维的。

## Slide 41: 13.4 DSA实例：谷歌TPU
  参数在0.25倍~4倍范围内变化时TPU性能的变化

## Slide 42: 13.4 DSA实例：谷歌TPU
8. TPU的特点
  TPU使用专用内存使得数据移动距离最短。
  TPU放弃了一些高级微架构优化，用节省下来的晶体管资源实现了数量更多的算术单元或容量更大的内存。
  TPU采用了与领域应用匹配的最简单的并行形式。
  TPU将数据大小和类型减少到应用领域所需的最简单的情形。
  TPU使用TensorFlow框架来编程，GPU使用CUDA和OpenCL。

## Slide 43: 13.4 DSA实例：微软Catapult
“Catapult”将FPGA加速器通过PCIe接入数据中心服务器，并为那些需要多块FPGA的应用提供了专用FPGA网络。
  充分发挥FPGA灵活性强的特点，根据应用的特定需求在服务器上进行定制使用，同时随着时间的推移更新服务器和加速器以加速更多的应用程序。
    FPGA的优点
      NRE（Non-Recurring Engineering ，非重复性工程）比ASIC低，这有助于提高投资回报率。
      可以针对每个应用程序（甚至应用程序的不同部分）的特点进行定制
13.4.2 微软Catapult

## Slide 44: 13.4 DSA实例：微软Catapult
1. Catapult的实现和架构
  Catapult加速卡，其尺寸为10cm×9cm×16mm。服务器的高度为1U（4.45 cm）、宽度为半个标准机架宽度，配有两个12核Intel Sandy Bridge Xeon CPU、64 GB内存、2块固态硬盘、4个硬盘驱动器和一个10Gbit以太网网卡。
  48个服务器通过一个以太网交换机连接到数据中心网络，一共占据了半个数据中心机架。服务器的功耗被限制为25瓦。

## Slide 45: 13.4 DSA实例：微软Catapult
1. Catapult的实现和架构
  微软选择使用28nm Altera Stratix V D5 FPGA来实现第一代Catapult。
    32 MB闪存和两个DDR3-1600 DRAM存储体，DRAM总容量为8 GB。
    实现了3926个18位ALU和5 MB片上内存，提供了11GB/s的DRAM访问带宽。

## Slide 46: 13.4 DSA实例：微软Catapult
  Catapult板卡设计

## Slide 47: 13.4 DSA实例：微软Catapult
2. Catapult的软件
  可能Catapult与TPU之间最大的区别在于Catapult使用硬件描述语言
  寄存器传输级别（RTL，Register Transfer Level）代码被分为shell和role两级
    shell代码类似于嵌入式CPU的系统库，包含那些在同一FPGA板上不同应用间重复使用的RTL代码
    Role代码是应用逻辑，由Catapult程序员利用FPGA剩余77％的资源来开发。

## Slide 48: 13.4 DSA实例：微软Catapult
  Catapult RTL代码的shell部分与role部分

## Slide 49: 13.4 DSA实例：微软Catapult
3. 在Catapult上使用卷积神经网络
  Microsoft使用Catapult设计实现了一个可配置的CNN加速器。配置参数包括神经网络层数、各层的维度以及数值精度。
  这个CNN加速器的主要特点有：
    采用运行时可配置的设计，无须使用FPGA工具重新编译。
    为使内存访问次数最少，为CNN的数据结构提供了高效的缓冲。
    使用一个二维的处理单元（PE）阵列，其规模可以扩展到上千个PE。

## Slide 50: 13.4 DSA实例：微软Catapult
  Catapult CNN加速器的结构

## Slide 51: 13.4 DSA实例：微软Catapult
3. 在Catapult上使用卷积神经网络
  CNN加速器的工作流程如下：
    图像被送入DRAM，然后被送到FPGA上的多体缓冲区内。之后，这些输入被发送给多个PE，PE执行模板计算以生成输出特征映射。控制器将数据流发送至每个PE。PE的计算结果被循环地写入输入缓冲区，以计算CNN的下一层。
      与TPU一样，PE被设计为Systolic阵列

## Slide 52: 13.4 DSA实例：微软Catapult
  Catapult CNN加速器PE的结构

## Slide 53: 13.4 DSA实例：微软Catapult
4. Catapult的搜索加速
  Catapult的一个主要应用是为微软Bing搜索引擎的关键功能“文件排名（Ranking）”提供硬件加速并将其吞吐率提高了95%。文件排名算法共有三个阶段。
    特征提取（Feature Extraction）
    生成自由形式表达式（Free-Form Exppression）
    机器学习评分（Machine-Learned Scoring）

## Slide 54: 13.4 DSA实例：微软Catapult
4. Catapult的搜索加速
  八块FPGA上部署Ranking的各阶段的方法：
    由一块FPGA完成特征提取
      使用了43个特征提取状态机并行地计算每个文档-查询对的4500个特征。
    由两块FPGA完成自由形式表达式
      微软开发了一个60核处理器，利用多线程技术弥补操作延迟长的缺陷
    由一块FPGA完成压缩，以提高评分引擎的效率
    由三块FPGA完成机器学习评分
      开发了两种形式的并行性：实现了一个与应用流程吻合的流水线；多指令流单数据流（MISD）并行性。

## Slide 55: 13.4 DSA实例：微软Catapult
  特征提取部分的结构

## Slide 56: 13.4 DSA实例：微软Catapult
4. Catapult的搜索加速
  与GPU不同，微软的处理器不需要以SIMD方式来执行，它的三个特性使它能够满足延迟要求：
    每个核心支持四个并发的线程，当其中一个因长延迟操作停顿时，其余线程可以继续执行。所有功能单元都流水化了，因此每个时钟周期都能执行一个新的操作。生成自由形式表达式（Free-Form Exppression）
    它使用优先级编码器静态地为每个线程分配优先级。最慢的表达式被分配到所有核心的线程槽0上，次慢的表达式被分配到所有核心的线程槽1上，依此类推。
    如果表达式太大以至于超出了为单个FPGA分配的延迟，则将其分配到两块用于计算自由形式表达式的FPGA上。

## Slide 57: 13.4 DSA实例：微软Catapult
  对于给定的延迟上限，Catapult Ranking性能

## Slide 58: 13.4 DSA实例：微软Catapult
5. 第一代Catapult
  在将Catapult部署到拥有上万台服务器的整个仓库级计算机之前，微软在一个17个完整机架组成的系统上进行了测试，该系统共包含17×48×2或1632台Intel服务器。
  与一台使用两个2.1 GHz 16核CPU的双路服务器相比，第一代Catapult运行CNN的速度提高了2.3倍。使用下一代的FPGA（14纳米Arria 10）时，其性能提升了7倍。如果进行更细致的布局并扩展PE的规模，甚至可能获得高达17倍的性能提升。在这两种情况下，Catapult的功耗仅增加了不到20%。

## Slide 59: 13.4 DSA实例：微软Catapult
6. 第二代Catapult
  第二代与第一代Catapult相比有三处改变，解决了数据中心网络流量干扰Catapult应用的问题。
    数据中心网络从10 Gbit/s升级到40 Gbit/s，增加了带宽余量
    第二代Catapult为FPGA逻辑增加了一个速率限制器，以确保FPGA的数据处理速率不高于网络带宽
    网络工程师拥有了自己的FPGA测试用例
  在不改变延迟的情况下将吞吐量提高2.25倍，而之前的加速比为1.95倍。对于文件排名，第二代Catapult的尾延迟比软件更好。

## Slide 60: 13.4 DSA实例：微软Catapult
  第二代Catapult的模块图
  第二代Catapult V2板
  使用PCIe插槽

## Slide 61: 13.4 DSA实例：微软Catapult
  第二代Catapult文件排名的性能

## Slide 62: 13.4 DSA实例：微软Catapult
7. Catapult小结
  在试点阶段将第一代Catapult添加到服务器上之后，总拥有成本（TCO）增加了不到30％，因此对于文件排名而言，其性能价格比的净收益至少是1.95/1.30或1.5。第二代Catapult文件排名的性能价格比为2.25/1.30或1.75。
  Catapult也遵循前面介绍的DSA设计原则。