## Slide 1
第四章
汇编语言程序设计

## Slide 2: 设问：
1．为什么要有伪指令？
2. 程序是怎么运行和加载的
2．运算结果怎样显示在屏幕上？
3．含有键盘输入的程序如何编写？
4. 完整的汇编语言程序都有哪些要求？
5. 简化的程序格式是不是更方便？

## Slide 3: 4.1 汇编语言程序设计初步
分析题意，确定设计思路及算法。
对于复杂的算法要画出程序框图。
根据框图编写程序。
上机调试程序。
编写汇编语言程序的基本步骤：

## Slide 4: 4.1.1 第1个汇编语言程序
举例:
编写一个汇编语言程序，实现下列公式计算。
假设X=4，Y=5
Z= (X＋Y)×8－X
2

## Slide 5
设计思路一：
（1）设公式中出现的三个变量X、Y、Z是8位带符号数；
（2）用算术运算指令实现加减乘除运算；
（3）指令顺序按照运算顺序书写。

## Slide 6
程序段：
MOV AL,X ；AL←X
ADD AL,Y ；AL←X+Y 加法
MOV BL,8 ；BL←8
IMUL BL ；AX←AL×8 乘法
MOV BL,X ；BL←X
MOV BH,0 ；BH←0
SUB AX,BX ；AX←AX－X 减法
MOV BL,2 ；BL←2
IDIV BL ；AX÷2 除法，商在 AL，余数在AH中
MOV Z,AL ；Z←商
MOV Z1,AH ；Z1←余数
int main()
{
int X=4,Y=5,Z;
Z=((X+Y)*8-X)/2;
/*printf("Z=%d\n",Z);*/
return 0;
}

## Slide 7
设计思路二：
（1）公式中出现的三个变量X、Y、Z是带符号数，在数据段中定义；
（2）用算术运算指令实现加减运算；
（3）将操作数左移3位二进制位数代替乘以8运算，操作数右移1位相当于除以2；
（4）指令在代码段中，指令顺序按照运算顺序书写。

## Slide 8
DATA SEGMENT ；数据段定义伪指令
X DW 4 ；定义X为字单元，值为4
Y DW 5
Z DW ? ；定义Z为空单元
DATA ENDS ；数据段结束
完整的程序如下：
；abc.asm 公式计算
int X=4,Y=5,Z;

## Slide 9
CODE SEGMENT ；代码段定义伪指令
ASSUME CS:CODE,DS:DATA ；指定段寄存器与对应段名
START:MOV AX,DATA
MOV DS,AX ；将数据段段地址送入DS
MOV BX, X
MOV AX, Y
ADD AX,BX ；加法
MOV CL,3
SAL AX,CL ；算术左移3次，相当于乘以8
SUB AX,X ；减法
SAR AX,1 ；算术右移1次，相当于除以2
MOV Z,AX
MOV AH,4CH ；此两句为结束程序，返回DOS
INT 21H
CODE ENDS ；代码段结束
END START ；整个程序结束伪指令

## Slide 10: 4.1.2 从源程序到可执行程序
图 汇编语言程序从输入到生成可执行文件过程
1．建立和生成的文件
2．汇编环境
3．上机步骤
4．调试程序

## Slide 11: 1．建立和生成的文件
（1）用户编写的源程序，源程序名自定、扩展名为.ASM
（2）源程序经汇编程序MASM汇编（翻译）后生成二进制目标程序，文件名默认与源程序同名、扩展名为.OBJ
（3）目标程序需要经过LINK连接生成可执行程序，文件名默认与源程序同名、扩展名为.EXE

## Slide 12: 2．汇编环境
最基本的汇编环境只需要两个文件：MASM.EXE和LINK.EXE。将这两个文件拷入到已经建好的文件夹（例如HB）中，并将文件夹HB放在硬盘根目录C :\＞下
文本编辑软件可以用EDIT或者“记事本”

## Slide 13: 3．上机步骤
C>cd\ 退到根目录
C>cd hb 进入hb子目录
C:\hb>edit abc.asm 编辑源程序
C:\hb >masm abc.asm 汇编
C:\hb >link abc.obj 连接
C:\hb >abc.exe 执行
C:\hb >debug abc.exe 调试
进入DOS窗口中执行：

## Slide 14: 4．调试程序
-U 反汇编
-G 断点 执行程序
-D DS:0 查看数据段
-Q 退出
进入DEBUG后，执行如下命令：

## Slide 15: 4.2 伪指令
4.2.1段定义伪操作
段定义伪指令
ASSUME伪指令

## Slide 16: 段定义伪指令
段定义伪指令可用来定义各种类型的段。
格式如下： 段名 SEGMENT [类型参数]
……
段名 ENDS
SEGMENT和ENDS必须成对使用，表示段的开始和结束。

## Slide 17
类型参数：
（1）定位类型
PARA 该段的起始地址必须为小段的首地址，即段地址的十
六进制数最低位为0
BYTE 该段可以从任意地址开始
WORD 该段必须从字边界开始，即段的起始地址为偶数
DWORD 该段必须从双字边界开始，即段地址的十六进制数最
低位应为4的倍数
PAGE 该段必须从页边界开始，即段地址的十六进制数最低两
位为00（能被256整除）
如果不指出定位类型，系统默认为PARA。

## Slide 18
（2）组合类型
PRIVATE 该段为私有段，连接时不与其他同名段合并
PUBLIC 连接时可与其他模块中的同名段按顺序连接成一个段
COMMON 表示该段与其他模块中的同名段有相同的起始地址，
如果连接将产生覆盖；连接后段的长度为同名段中
的最长者
STACK 表示该段为堆栈段
AT 表达式 该段直接定位在表达式指出的位置上
如果不指定组合类型，系统默认为PRIVATE。
（3）类别标识
在引号中给出段的类型名，在连接时，类别标识相同的段放
在连续的存储区中。
例如，用’STACK’来标识该段为堆栈段
返回

## Slide 19: ASSUME伪指令
ASSUME伪指令用于指明段寄存器与段的对应关系，格式为：
ASSUME 段寄存器：段名，[段寄存器：段名，…]
如果不使用ASSUME伪指令，系统就无法获知用户定义的段都有哪些，进而就不能正确地划分段。

## Slide 20: 4.2.2 数据定义伪指令
数据定义伪指令格式为：
[存储单元名] DB（或DW、DD等伪指令） 操作数
其中：
（1）存储单元可以起名也可以不要名字
（2）数据定义伪指令
DB 定义字节单元
DW 定义字单元
DD 定义双字单元
DQ 定义四字单元
DT 定义十字节单元

## Slide 21
（3）操作数用于指出存储单元的内容即该单元的值。
一条数据定义伪指令可以给多个存储单元赋值。
需要说明的是确定存储单元的内容时要与存储单元的属性一致。

## Slide 22: 1. 操作数是常数或表达式
例1 定义字节单元X =56，字单元E_1=2030H，双字单元CARRY =12345678H
DATA SEGMENT
X DB 56
E_1 DW 2030H
CARRY DD 12345678H
DATA ENDS
实际存储显示：

## Slide 23
例2 一次定义多个存储单元。字母打头的十六进制数要在前面加0 ，？代表空单元
XX DB 12，0，0E4H
YY DW 5，？，6*3
实际存储显示：

## Slide 24
例3 用DUP( )子句重复定义相同操作数
AVE DB 8，3 DUP(2) ，-6
MSN DB 5 DUP(?)
COUNT DW 100 DUP(1)
存储示意：

## Slide 25
例4 DUP( )子句可以嵌套。
BUF DB 2 DUP(96, 2 DUP(1, 4), 8)
存储示意：
60
01
04
01
04
08
60
01
04
01
04
08
BUF+0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
+A
+B
外层第1次DUP
外层第2次DUP

## Slide 26: 2. 操作数是字符串
例1 定义字符及字符串，字符串要用引号括起来
MES1 DB ’A’，’B’
MES2 DW ’AB’
MES3 DB ’HELLO’
实际存储显示 :

## Slide 27: 4.2.3 其它伪指令
1．赋值伪指令
在程序中多次出现同一个表达式时，可以用EQU定义一个符号来代表表达式，以简化书写。与EQU伪操作相似，等号=伪操作也可以给表达式赋值(只能是数值表达式)，允许对一个符号多次重复定义；而EQU则不允许。
例：CONT EQU 125*3.14
STR EQU ‘ RIGHT’
SUM EQU 0
BUFF=56
PASS=2034H
BUFF=56H

## Slide 28: 2．模块定义伪指令
在汇编语言中，可以将程序设为多个模块，每个模块完成独立的功能。因此，每个模块可用模块定义伪指令定义名称和结束标识。格式为：
[NAME 模块名]
……
END 起始标号
其中，NAME伪指令可以缺省。如果缺省，则以该模块的源程序名作为模块名。
END伪指令不能缺省。其后的起始标号可以是程序的第一条汇编指令的标号START，或者是主过程名。

## Slide 29: 3．地址计数器
地址计数器$表示当前的偏移地址值。
如果用在数据段的存储单元定义中，可写成：
ABC DW 1，2，$+3，4
实际存储显示：
如果用在转移指令中：
JMP $+5
则无条件跳转到当前指令的偏移地址+5单元继续执行。

## Slide 30: 4．设置偏移地址伪指令
当前的偏移地址可以用ORG伪指令定义。
如果用在数据段中，该指令可以确定存储单元的偏移地址，例如将X单元的偏移地址定义为0020H，该单元的内容为5，即(DS:0020H)=5。伪指令如下：
DATA SEGMENT
ORG 0020H
X DW 5
DATA ENDS
如果用在代码段中，可从指定的单元开始存放并执行指令。

## Slide 31
如果用在代码段中，可从指定的单元开始存放并执行指令。
例如从代码段的100H开始执行：
ORG 100H
START:
MOV AX,X ;标号START设置为100H
MOV BX,Y
ADD AX,BX

## Slide 32: 5．操作符
在汇编指令中可以使用一些操作符，汇编程序编译时将这些操作符变为相应的数值回送或者定义属性。
（1）回送偏移地址值OFFSET
MOV BX, OFFSET X ;将X单元的偏移地址传送给BX
MOV AX, OFFSET START ;将标号START的偏移地址传送给AX
（2）回送段地址值SEG
MOV BX,SEG X ;将X单元的段地址传送给BX
MOV AX, SEG START ;将标号START的段地址传送给AX

## Slide 33
（3）类型回送操作符TYPE
MOV BX,TYPE X
;如果X是字节单元，则回送值为1，即 BX←1；
若是字单元，值为2，双字单元，值为4
（4）属性操作符PTR
MOV BYTE PTR [BX],10 ；定义目的操作数为字节单元
MOV WORD PTR [SI],20 ；定义目的操作数为字单元
（5）类型操作符LABEL
X LABEL BYTE
;X单元的类型定义为BYTE字节型，也可以定 义为 WORD字型、DWORD双字型等

## Slide 34: (6) 注释伪指令
分号“;”后面的内容为注释。
编写程序时最好加入注释，便于以后的阅读和修改。

## Slide 35: 练习：
写出伪指令，并回答问题。
（1）定义名为NEW的字单元，保存10，20，30，40四个数
（2）将NEW单元的段地址放入DX寄存器，偏移地址放入BX寄存器
（3）NEW中数值40所在单元的偏移地址是多少？
（4）如果将NEW单元的偏移地址设置为10H，用什么伪指令？

## Slide 36: 4.3 基本汇编指令
1．MOV传送指令
MOV传送指令是双操作数指令，SRC为源操作数、DST为目的操作数。要求两个操作数的属性必须一致。
格式：MOV DST，SRC
目的操作数，源操作数
4.3.1 数据、栈及查表

## Slide 37
MOV指令用法：
MOV 寄存器，寄存器 MOV AX, BX
MOV寄存器，立即数 MOV AX, 20
MOV 寄存器，存储单元 MOV AX, [BX]
MOV 寄存器，段寄存器 MOV AX, CS
MOV 存储单元，寄存器 MOV [DI], BX
MOV存储单元，立即数 MOV WORD PTR[BI][DI], 28
MOV 存储单元，段寄存器 MOV [BP], DS
MOV 段寄存器，寄存器 MOV DS, AX
MOV段寄存器，存储单元 MOV SS, [BX]

## Slide 38
指出下列指令是非法的：
MOV AX, BL
MOV 3IH, AL
MOV [BX], [SI]
MOV [BX], 20
MOV CS, AX
MOV DS, 1000H
MOV DS, DATA

## Slide 39
2. 数据交换指令XCHG
XCHG指令是双操作数指令，指令的功能是将两个操作数的内容互换。要求必须有一个操作数是寄存器，而且两个操作数的属性必须一致。操作数不能为立即数。
格式：XCHG OPR1，OPR2
例1 XCHG AX，BX ；寄存器AX和BX的内容互换
XCHG [BX]，AL ；AL寄存器的内容和字节型
存储单元的内容互换
XCHG CX，X[SI] ；CX寄存器的内容和字型存
储单元的内容互换

## Slide 40
3．进栈和出栈指令
（1）PUSH进栈指令
格式： PUSH SRC
执行操作：（SP）←（SP）-2
((SP)+1，(SP))←(SRC)
先将堆栈指针SP减2，再将操作数SRC入栈。要求SRC必须是字。
PUSH AX
（2）POP出栈指令
格式： POP DST
执行操作：(DST) ←((SP)+1，(SP))
（SP）←（SP）+2
将堆栈指针所指字单元的内容弹到操作数DST中，再将SP加2。
POP AX

## Slide 41
例1 已知(AX)=95E3H，(BX)=1986H，(SP)=0010H，(SS)=1250H，将AX、BX压栈保存。画出入栈过程。
执行指令： PUSH AX
PUSH BX
入栈过程示意：

## Slide 43
例2 上例中，接着执行若干指令后，再执行出栈操作。
执行指令： MOV AX，0
MOV BX，1
POP BX
POP AX
出栈过程示意：

## Slide 45
如果在写出栈指令时，换成别的寄存器，那么就相当于用堆栈中的数据给其他寄存器赋值。例如：
PUSH AX
PUSH BX
POP CX
POP DX
执行后(CX)=1986H，(DX)=95E3H。

## Slide 46
（3）标志寄存器入栈、出栈指令
PUSHF ;标志寄存器FLAGS的值入栈保存
POPF ; 将堆栈指针所指栈单元的内容弹出到标志寄存器中

## Slide 47
设计思路：
（1） 用伪指令定义存储单元x中的三个数
（2） y存储单元预留出三个空单元
（3） 用PUSH和POP指令实现数的倒序存放
（4） PUSH和POP的操作数均采用直接寻址方式
程序如下：
示例4-1 设计程序。利用堆栈，将存储单元中的三个数倒序存放。

## Slide 48
；程序4-1.asm——3个数的倒序存放
data segment
x dw 12,34,56
y dw 3 dup(?)
data ends
code segment
assume cs:code,ds:data
start: mov ax,data
mov ds,ax
push x
push x+2
push x+4
pop y
pop y+2
pop y+4
mov ah,4ch
int 21h
code ends
end start

## Slide 49
4. 查表转换指令XLAT
（1）格式：XLAT
执行的操作：在BX为表首地址的内存表中查找相对地址为AL的单元，取出其中的内容放入AL中。
（2）要求：数据表的首地址放入BX，要查找的单元的偏移地址由AL指出。
（3）功能：把AL中的数据换成对应的存储单元中的内容。

## Slide 50
设计思路：
（1） 一位十六进制数：0-9，A-F
（2）ASCII码：30H，…39H，
41H，42H，… ，46H
（3）算法确定：建立数据表TABLE，并以十六进制数HEX作为索引号（位移量）
（4）采用DOS中断调用实现显示功能
TABLE表在内存的存储情况：
示例4-2 编程序。用查表指令将一位十六进制数转换为它相应的ASCII码并显示出该数。

## Slide 52
;program 4-2.asm
data segment
table db 30h,31h,32h,33h,34h,35h,36h,37h
db 38h,39h,41h,42h,43h,44h,45h,46h
hex db 6 ；要查找6
ascii db ?
data ends
code segment
assume cs:code,ds:data
begin: mov ax,data
mov ds,ax
mov bx,offset table ；bx←table表的偏移地址
mov al,hex ； al←6
xlat ；换码指令
mov ascii,al ；保存查到的ASCII码
mov dl,al ；要显示的字符放入DL
mov ah,02h ；DOS中断调用的2号功能
int 21h ；INT中断调用指令
mov ah,4ch
int 21h
code ends
end begin

## Slide 53: 4.3.2 逻辑地址的获得
LEA有效地址传送指令（Load Effective Address）
格式：LEA 寄存器，存储单元
功能：将存储单元的有效地址传送给寄存器。其 作用与前面讲的OFFSET操作符的作用一样。
例：LEA BX，TABLE
LEA DX，[BX]
LEA BX，COUNT[SI]

## Slide 54: 2．LDS(Load DS)数据段地址传送指令
格式：LDS 寄存器，双字存储单元
功能：将双字单元中保存的低字送入寄存器，高字传送给DS数据段寄存器。
例：已知(DS)=1300H，(BX)=0032H，
（13032H）=3504H，(13034H)=2936H，
执行指令：LDS SI，[BX]
源操作数的有效地址为0032H
其物理地址=1300H×10H+0032H=13032H
指令执行后：
(SI)=3504H，(DS)=2936H

## Slide 55
3．LES(Load ES)附加段地址传送指令
格式：LES 寄存器，双字存储单元
功能：将双字单元中保存的低字送入寄存器，高字传送给ES附加段寄存器。
例：已知(DS)=1400H，(BX)=0046H，（14046H）=2307H，(14048H)=5640H
执行指令：LES DI，[BX]
源操作数的有效地址为0046H
其物理地址=(DS)×10H+EA
=1400H×10H+0046H=14046H
指令执行后：
(DI)=2307H，(ES)=5640H

## Slide 56: 4.3.3 符号位扩展
1．CBW字节扩展为字指令(Change Byte to Word)
格式：CBW
功能：将AL扩展到AX。如果AL的符号位为0，则AH为0，如果AL的符号位为1，则(AH)=FFH
2．CWD字扩展为双字指令(Change Word to Double Word)
格式：CWD
功能：将AX扩展到DX。如果AX的符号位为0，则DX为0，如果AX的符号位为1，(DX)=FFFFH

## Slide 57: 4.3.4 双精度数运算
无论是单精度数运算还是双精度数运算，都要用到算术运算类指令。
算术运算类指令包括加法指令、减法指令、乘法指令、除法指令四种类型。
这些指令有双操作数指令也有单操作数指令，运行的结果会影响标志位。

## Slide 58
1．ADD加法指令
格式：ADD DST，SRC
功能：源操作数和目的操作数相加，结果再放入目的操作数DST。
2. ADC带进位加法指令(Add with Carry)
格式：ADC DST，SRC
功能：源操作数加上目的操作数再加上进位标志CF，结果放入目的操作数DST。
ADC带进位加法指令一般用在双精度加法操作中。

## Slide 59
例: ADD AX，5
ADD AL，30H
ADD BH，CL
ADD AX，[SI]
ADD BYTE PTR[BX]，2
INC AX
INC [COUNT]
INC WORD PTR[SI]
3．INC加1指令(Increase 1)
格式：INC OPR
功能：将操作数OPR加1
不影响CF，但影响其它状态标志位。

## Slide 60
设计思路：
（1）两个双精度数存放在数据段中。相加后的结果也放在数据段中。
（2）程序中用dx、ax存放第一个双精度数20034910h，用cx、bx存放第二个双精度数1008e699h。
程序如下：
示例4-4 编程序实现两个双精度数20034980H和1008E699H加法运算。

## Slide 61
;program 4-4.asm 两个双精度数加法
code segment
assume cs:code,ds:data
start: mov ax,data
mov ds,ax
mov ax,ds:[0] ；第一个双精度数的低字
mov dx,ds:[2] ；第一个双精度数的高字
mov bx,ds:[4] ；第二个双精度数的低字
mov cx,ds:[6] ；第二个双精度数的高字
add ax,bx ；低字相加
adc dx,cx ；高字带进位加
mov ds:[8],ax
mov ds:[10],dx
mov ah,4ch
int 21h
code ends
end start
data segment
dd 20034980h
dd 1008e699h
dd ?
data ends

## Slide 62: 4.3.5 多字节数运算
1．SUB减法指令(Substract)
格式：SUB DST，SRC
功能：目的操作数减源操作数，结果再放入目的操作数DST。
2．SBB带借位减法指令(Substract with Borrow)
格式：SBB DST，SRC
功能：目的操作数减去源操作数后再减去进位标志CF，结果放入目的操作数DST。
SBB带借位减法指令一般用在双精度减法操作中。

## Slide 63
3．DEC减1指令(Decrease 1)
格式：DEC OPR
功能：将操作数OPR减1
4．NEG求补指令(Negative)
格式：NEG OPR
功能：将操作数求反加1。即求补操作，对正数的补码求补变为其负数的补码，对负数的补码求补变为其正数的补码。
利用NEG指令可以求负数的绝对值。

## Slide 64
5．CMP比较指令
格式：CMP OPR1，OPR2
功能：将两个操作数作相减运算，结果不回送，改变标志位。通常后跟条件转移指令，根据CMP比较之后标志位的值进行转移。

## Slide 65: 4.3.6 混合算术运算
1．MUL无符号数乘法指令
乘法指令是单操作数指令。字节乘法的8位被乘数隐含在AL中，字乘法的16位被乘数隐含在AX；乘数写在指令中。
（1）字节乘法
格式：MUL SRC
功能：(AX)←(AL)×(SRC)
执行的操作：将AL与字节型源操作数SRC相乘，乘积放入AX寄存器。即两个8位数相乘，乘积为16位数。

## Slide 66
（2）字乘法
格式：MUL SRC
功能：(DX、AX) )←(AX)×(SRC)
执行的操作：将AX与字型源操作数SRC相乘，乘积放入DX、AX寄存器，即乘积为双精度数。

## Slide 67
2．IMUL带符号数乘法指令
与无符号数乘法指令格式一样，但是指令的操作码改为IMUL。执行带符号数乘法指令时，系统将把操作数作为补码进行运算。
（1）字节乘法
格式：IMUL SRC
（2）字乘法
格式：IMUL SRC

## Slide 68
例1 设(AL)=35H，(BL)=89H。用无符号乘法指令做乘法操作，用DEBUG 观察运行结果。35H=53，89H=137，乘积是1C5DH=7261。
MOV AL，35H
MOV BL，89H
MUL BL

## Slide 69
例2 设(AL)=35H，(BL)=89H。用带符号乘法指令做乘法操作，观察运行结果。补码35H=53，89H=-119，乘积是E75DH= -6307。
MOV AL，35H
MOV BL，89H
IMUL BL

## Slide 70
3．DIV无符号数除法指令
除法指令也是单操作数指令。字节除法的16位被除数隐含在AX中，8位除数在指令中；字除法的32位被除数隐含在DX、AX，16位除数写在指令中。
（1）字节除法
格式：DIV SRC
功能：(AL)←(AX)／(SRC)的商
(AH)←(AX)／(SRC)的余数
执行的操作：16位被除数AX与8位源操作数SRC相除，8位的商放入AL寄存器，8位余数在AH寄存器中。

## Slide 71
（2）字除法
格式：DIV SRC
功能：(AX)←(DX、AX)／(SRC)的商
(DX)←(DX、AX)／(SRC)的余数
执行的操作：32位被除数DX、AX与16位源操作数SRC相除，16位的商放入AX寄存器，16位余数在DX寄存器中。

## Slide 72
4．IDIV带符号数除法指令
指令的操作码为 IDIV。指令格式与无符号数除法一样。
执行带符号数除法指令时，系统把操作数作为带符号数补码进行运算，商和余数也都是带符号数。
（1）字节除法
格式：IDIV SRC
（2）字除法
格式：IDIV SRC

## Slide 73
示例4-6 编程序，实现混合算术运算。算术表达式如下：
W=(X＋3×Y－45)／Z
其中，X、Y、Z均为16位带符号数。要求运算结果的商保存在W、余数保存在W+2单元中。
设计思路：
（1）在数据段中定义4个字型变量X、Y、Z 、W。
（2）采用带符号数乘除指令，要注意操作数的属性问题。
（3）假定X、Y、Z的值如程序所示，则结果应为：商在W单元=FFFCH=－4，余数在W+2单元=FFFCH。

## Slide 74
程序如下：
data segment
x dw 48
y dw -21
z dw 14
w dw ?,?
data ends
code segment
assume cs:code,ds:data
start: mov ax,data
mov ds,ax
mov ax,3
imul y
mov bx,ax
mov cx,dx
mov ax,x
cwd
add ax,bx
adc dx,cx
sub ax,45
sbb dx,0
idiv z
mov w,ax
mov w+2,dx
mov ah,4ch
int 21h
code ends
end start
W=(X＋3×Y－45)／Z

## Slide 75: 4.3.8 十进制数运算
1、压缩的BCD码加法调整
格式：DAA (Decimal Add with Adjust)
功能：如果AL的低4位大于9，或辅助进位标志AF为1，则将AL加6，并将辅助进位标志AF置1。如果AL的高4位大于9（或等于9，同时辅助进位标志AF为1），或进位标志为1，将AL加60H，并将进位标志CF置1 。

## Slide 76
例 十进制计算5＋7=12，用BCD码表示做计算。
X DB 05H
Y DB 07H
……
MOV AL，X
ADD AL，Y
；相加后，(AL)=00001100=0CH
DAA
；加6调整后，(AL)=00010010=12H（压缩的BCD码）

## Slide 77
2．压缩的BCD码减法调整
格式：DAS (Decimal Adjust on Substract)
功能：如果AL的低4位大于9，则将AL减6，并将AF置1。如果AL的高4位大于9，将AL减60H，并将CF置1。
例 十进制计算62－38=24
W1 DB 62H ；BCD码表示的十进制62
W2 DB 38H
……
MOV AL，W1
SUB AL，W2 ；相减后，(AL)=2AH
DAS ；减6调整后，(AL)=24H

## Slide 78
3.非压缩BCD码加法调整
格式：AAA
(Ascii add with adjust)
功能：如果AL的低4位大于9，或辅助进位标志AF为1，将AL加6、AH加1，AL的高4位清零、CF、AF置1。由非压缩的BCD码用1个字节表示1个十进制数，所以调整后若加上30H就是该数值的ASCII码。

## Slide 79
例 十进制计算6+8=14，用非压缩的BCD码表示并显示在屏幕上。
T1 DB 06H
T2 DB 08H
……
MOV AL，T1 ；(AL)=00000110=06H
ADD AL，T2 ；(AL)=00001110=0EH
AAA ；调整后(AH)=01H，(AL)=04H
ADD AX，3030H ；AH、AL分别加上30H，变成ASCII码
MOV BX，AX ；用BX保存
MOV DL，BH ；显示“1”
MOV AH，2 ；2号显示功能
INT 21H ；DOS中断调用
MOV DL，BL ；显示“4”
INT 21H

## Slide 80
4．非压缩的BCD码减法调整
格式：AAS (Ascii Adjust on Substract)
功能：如果AL的低4位大于9，将AL减6、AH减1，AL的高4位清零、CF、AF置1。
例 十进制计算57－18=39，用非压缩的BCD码表示。
MOV AX,0507H
MOV BX,0108H
SUB AL,BL
SUB AH,BH ；高位不用带借位减
AAS ；减法调整后
(AX)=0309H

## Slide 81
5．非压缩的BCD码乘法调整
格式：AAM (ASCII Adjust on Multiplication)
功能：将乘积AX中的2个非压缩的BCD码调整。AL除以0AH，得到的商送AH，余数送入AL。即乘积的高位数在AH 、低位数在AL中。

## Slide 82
例 十进制乘法6×8=48，用非压缩的BCD码表示，并显示。
P1 DB 06H
P2 DB 08H
……
MOV AL，P1 ；(AL)=00000110=06H
IMUL P2 ；(AL)=00110000=30H
AAM ；调整后(AH)=04H，(AL)=08H
ADD AX，3030H ；AH、AL分别加上30H
MOV BX，AX ；用BX保存
MOV DL，BH ；显示“4”
MOV AH，2
INT 21H
MOV DL，BL ；显示“8”
INT 21H

## Slide 83
6．非压缩的BCD码除法调整
格式：AAD (ASCII Adjust on Divide)
功能：在做除法之前，将被除数AX中的2个非压缩的BCD码调整。 (AL)=(AL)+(AH)*10，AH清零。除法之后，商在AL 、余数在AH中。

## Slide 84: 4.4 屏幕显示和键盘输入
常用的DOS功能有5个：
键盘输入1个字符： 01号DOS功能调用
显示器输出1个字符： 02号DOS功能调用
键盘输入缓冲区： 0AH号DOS功能调用
显示字符串： 09号DOS功能调用
返回DOS控制： 4CH号DOS功能调用
4.4.1 DOS功能调用

## Slide 85
1．单字符的输入输出
（1）1号功能键盘输入
格式：AH=1
INT 21H
功能：从键盘输入一个字符并将该字符的ASCⅡ码送入AL中。
（2）2号功能显示器输出
格式：AH=2
DL=字符
INT 21H
功能：输出DL中的一个字符到显示器的光标处。

## Slide 86
例1 从键盘输入一个字符后，接着再显示出来。
MOV AH，1
INT 21H
MOV DL，AL
MOV AH ，2
INT 21H
例2 键盘输入的大写字母换成小写字母显示
MOV AH , 1
INT 21H
ADD AL，20H ；大写转换为小写
MOV DL ，AL
MOV AH，2
INT 21H

## Slide 87
2．键盘输入字符串
格式：AH=10
DS:DX=字节缓冲区首址
INT 21H
说明：定义缓冲区的第1个字节单元为允许输入的最大字符数，第2个单元为实际键入个数（由系统自动填入），从第3个单元开始存放键入字符。
功能：从键盘输入一串ASCII字符到缓冲区，用“回车”结束输入。若输入字符超过缓冲区能容纳的个数，则系统忽略此字符并响铃警告。

## Slide 88
例 设置缓冲区，允许从键盘输入10个字符。
BUFFER DB 10，？，10 DUP(?)
……
MOV AX，SEG BUFFER
MOV DS，AX
MOV DX，OFFSET BUFFER
MOV AH，10
INT 21H
执行结果：例如从键盘输入 Hello↓ （回车）
缓冲区存储情况：

## Slide 89
3．显示字符串
格式：AH=9
DS:DX=字符串地址
INT 21H
功能：显示一个以“$”结尾的ASCⅡ码字符串。
例 DISPLAY DB ‘Very Good!’ , ‘$’
……
MOV AX，SEG DISPLAY
MOV DS，AX
LEA DX，DISPLAY
MOV AH，9
INT 21H
屏幕上显示出：Very Good!

## Slide 90: 4.4.2 直接写显存显示字符
1．字符属性
（1）单色字符显示属性
字符可以是单色的和彩色的。对于单色字符来说，属性字节的表示如下：
通常的属性值=07H，（00000111）表示黑底白字、正常显示。属性值可以任意组合，见单色显示属性表。

## Slide 91
（2）彩色字符显示属性
彩色字符的背景色可以有8种颜色，前景色有16种颜色。其属性字节表示为：
前景色由4位（0、1、2、3）组合，背景色由3位（4、5、6）组合。BL表示闪烁，RGB为红、绿、蓝，I代表亮度。

## Slide 92
2．显示位置
对于25×80彩色字符模式，一屏字符需要占用4000个字节，
因此显示缓冲区分为8页，每页4KB。B8000H～B8F9FH
（4000个字节）为第0页的内容。由于一行有80个字符，
共占用160（A0H）个字节，因而显存单元和显示器中的行
对应关系为：

## Slide 93
000H～09FH单元对应显示器上的第0行
0A0H～13FH单元对应显示器上的第1行
140H～1DFH单元对应显示器上的第2行
1E0H～27FH单元对应显示器上的第3行
……
F00H～F9FH单元对应显示器上的第24行
以此类推，两行之差为A0H。

## Slide 94
设计思路：
（1）第2行行首是显存的140H单元，第3列为显存的06H、07H单元。因此第2行第3列对应的起始字符存储单元的偏移地址应为140H+06H和140H+07H这两个字节单元；
（2）字符的属性为蓝底黄字1EH；将显存设置在ES附加段，把数据段中的字符串写入附加段中的显存里。
示例4-7 在屏幕的2行3列上显示蓝底黄字的字符串“Good！”。

## Slide 95
程序如下：
; program 4-7.asm
data segment
disp db 'Good!'
data ends
code segment
assume cs:code,ds:data
start:
mov ax,data
mov ds,ax
mov ax,0b800h ；显存首址→es
mov es,ax
mov al,disp[0]
mov es:[146h],al ；第一个字母→es:146h单元
mov byte ptr es:[147h],1eh ；属性→es:147h单元，下同

## Slide 96
mov al,disp[1] ；第2个字母”o”
mov es:[148h],al
mov byte ptr es:[149h],1eh
mov al,disp[2]
mov es:[14ah],al
mov byte ptr es:[14bh],1eh
mov al,disp[3]
mov es:[14ch],al
mov byte ptr es:[14dh],1eh
mov al,disp[4]
mov es:[14eh],al
mov byte ptr es:[14fh],1eh
mov ah,4ch
int 21h
code ends
end start

## Slide 97: 4.5 实例四 带彩色显示的算术程序
简化的段定义结构用于小规模的程序设计中。程序有一个代码段、一个数据段，每段不大于64KB。堆栈段、附加段和数据段共用。因此，小规模的程序最大不能超过128KB。
使用简化段结构便于汇编语言模块与高级语言模块的连接。
4.5.1 简化的程序结构

## Slide 98: 4.5.2 实验示例
设计思路：
（1）用DOS中断调用的1号功能输入数据，用2号功能显示结果，9号功能显示提示信息；
（2）做乘法时必须将输入数字的ASCII码去掉，转换成数值；
（3）乘法之后用十进制调整指令AAM。
示例4-9 从键盘输入两个一位的十进制数，做乘法运算。相乘的结果保存在存储单元x中，算式显示在屏幕上。用简化的程序格式。

## Slide 99
运行结果：
程序如下：

## Slide 100
;4-9.asm
.model small
.data
x db ?,?
infor db 'input:','$'
.stack 100h
.code
start:
mov ax,@data
mov ds,ax
mov dx,offset infor
mov ah,9 ;显示提示信息“input:”
int 21h
mov ah,1 ;键盘输入
int 21h
sub al,30h ;去掉ASCII码
mov bl,al

## Slide 101
mov dl,2ah ;显示乘号
mov ah,2
int 21h
mov ah,1
int 21h ;输入第2个数
sub al,30h
mov ah,0
mul bl ;相乘
aam ;十进制乘法调整
;乘积高位数在AH,低位数在AL
mov x,al ;保存结果
mov x+1,ah
add ax,3030h
mov bx,ax

## Slide 102
mov ah,2
mov dl,3dh ;显示‘=’
int 21h
mov dl,bh ;显示结果
int 21h
mov dl,bl
int 21h
mov ah,4ch
int 21h
end start